## Slide 1: Diskrétní optimalizace 06
Obsah přednášky:
Metoda větví a hranic.
Kde to lze nalézt:
Janáček, J., Koháni, M., Szendreyová, A., Buzna, L: Diskrétna optimalizácia. EDIS, Žilinská univerzita v Žiline, 2015, 316 s. ISBN 978-80-554-1052-4 strany 145-238

## Slide 2: Úloha plánování výroby s nedělitelností
Podnikatel vyrábí a prodává bramborové lupínky a hranolky pořadě za ceny 120 a 76 peněžních jednotek za kilogram produktu, přičemž lupínky může prodávat pouze v 15 kg baleních a hranolky v 30 kg baleních. Na výrobu 1 kg lupínků je zapotřebí 2 kg brambor a 0.4 kg oleje, na výrobu 1 kg hranolků je třeba 1.5 kg brambor a 0.2 kg oleje. Podnikatel nakoupil před zahájením výroby 100 kg brambor a 16 kg oleje za regulované ceny 12 a 40 peněžních jednotek za kilogram. Jaká množství jednotlivých produktů má podnikatel vyrábět a prodávat, aby maximalizoval svůj zisk při respektování omezených množství obou surovin, které má k dispozici?

## Slide 3: Jednotkový zisk z výroby a prodeje jednotlivých produktů
...prodává lupínky a hranolky pořadě za ceny 120 a 76 peněžních jednotek za kilogram. Na výrobu 1 kg lupínků je zapotřebí 2 kg brambor a 0.4 kg oleje, na výrobu 1 kg hranolků je třeba 1.5 kg brambor a 0.2 kg oleje. Podnikatel nakoupil brambory a olej za 12 a 40 peněžních jednotek za kilogram.
Náklady na 1 kg lupínků
2 kg brambor
0.4 kg oleje
40 Sk za kilogram
12 Sk za kilogram


+
=
=
=122+400.4=40
Zisk z 1 kg: 120-40=80
Zisk z 15 kg balení c1=15*80=1200

## Slide 4: Jednotkový zisk z výroby a prodeje jednotlivých produktů
...prodává lupínky a hranolky pořadě za ceny 120 a 76 peněžních jednotek za kilogram. Na výrobu 1 kg lupínků je zapotřebí 2 kg brambor a 0.4 kg oleje, na výrobu 1 kg hranolků je třeba 1.5 kg brambor a 0.2 kg oleje. Podnikatel nakoupil brambory a olej za 12 a 40 peněžních jednotek za kilogram.
Náklady na 1 kg hranolků
1.5 kg brambor
0.2 kg oleje
40 Sk za kilogram
12 Sk za kilogram


+
=
=
=121.5+400.2=26
Zisk z 1 kg: 76-26=50
Zisk z 30 kg balení c2=30*50=1500

## Slide 5: Model úlohy plánování výroby s nedělitelností

## Slide 6: Model úlohy plánování výroby s nedělitelností
Tyto podmínky celočíselnosti představují největší problém protože, jak uvidíte na dalším obrázku, způsobí,
že množina přípustných řešení úlohy bude diskrétní a tedy
nebude konvexní a tedy nelze na řešení úlohy použít simplexovou
metodu a ani jinou metodu neceločíselného lineárního programování.

## Slide 7: Grafická reprezentace úlohy plánování výroby s nedělitelností
x1
x2
1
2
3
4
1
2
3
4
Obligatorním podmínkám
vyhovují jen „uzly celočíselné sítě“ vyznačené na obrázku zelenými kroužky.

## Slide 8: Grafická reprezentace úlohy plánování výroby s nedělitelností
x1
x2
1
2
3
4
1
2
3
4
Zelenými kroužky jsou zde vyznačena právě všechna přípustná řešení, tj. body [x1 , x2 ], které vyhovují všem výše uvedeným podmínkám .

## Slide 9: Grafická reprezentace úlohy plánování výroby s nedělitelností
x1
x2
1
2
3
4
1
2
3
4
V množině přípustných řešení, tj. bodů [x1 , x2 ], které vyhovují všem výše uvedeným podmínkám, se pokusíme nalézt ten, který minimalizuje účelovou funkci.

## Slide 10: Grafická reprezentace úlohy plánování výroby s nedělitelností
x1
x2
1
2
3
4
1
2
3
4
Optimální řešení je
Zde to můžeme provést graficky, tj.
posouváním přímky, která odpovídá množině bodů se stejnou hodnotou účelové funkce (zde 2000).
Viz. červená přímka
Přímka, která odpovídá hodnotě 3000.

## Slide 11: Nyní několik triků, pro pochopení metody větví a hranic
Máme množinu hodnot, například A={ 3, 5, 6, 9 }, a tato množina A je podmnožinou množiny B ( zapisujeme to takto A  B ). Například B ={0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 }.
Lze snadno dokázat, že minimální hodnota z A bude větší a nebo rovna minimální hodnotě z B a také že maximální hodnota z A bude menší a nebo rovna maximální hodnotě z B.
Ověřte si to prosím na příkladě množin A a B.
Tedy, když A  B, tak minB  minA a maxA  maxB.

## Slide 12: Jak odhadnout hodnotu optimálního řešení úlohy celočíselného programování?
V případě minimalizace, nás zajímá dolní hranice hodnoty účelové funkce optimálního řešení. (lower bound)
To je hodnota DH, o které můžeme prohlásit, že dosud neznámá hodnota optimálního řešení bude určitě větší nebo rovna než DH.
Význam má pro nás co nejvyšší hodnota DH, tedy co nejpřesnější dolní odhad.
Jedním ze způsobů, jak zjistit DH je využít „trik“ z předchozího snímku a kombinovat ho s lineární relaxací, která je vysvětlena na dalších snímcích.

## Slide 13: Určení dolní hranice DH LP-relaxací
Lineární relaxace (Linear Programming Relaxation) spočívá v uvolnění podmínek celočíselnosti.
Tyto podmínky relaxujeme, tedy nahradíme je nějakými „měkčími“ podmínkami, v našem případě xj  0.

## Slide 14: Určení dolní hranice DH LP-relaxací
Lineární relaxace (Linear Programming Relaxation) spočívá v uvolnění podmínek celočíselnosti.
Toto je výsledek provedení lineární relaxace na předchozí úlohu celočíselného lineárního programování. Co to způsobí v grafickém znázornění úlohy je na dalších obrázcích.

## Slide 15: Určení dolní hranice DH LP-relaxací ( původní úloha celočíselného lineárního programování )
x2
1
2
3
1
2
x1
x2
1
2
3
1
2
x1
Množina přípustných řešení úlohy celočíselného programování. (jen těch šest bodů)

## Slide 16: Určení dolní hranice DH LP-relaxací ( relaxovaná úloha)
x2
1
2
3
1
2
x1
x2
1
2
3
1
2
x1
Množina přípustných řešení LP relaxace obsahuje množinu přípustných celočíselných řešení.
(Každý bod v červené ploše je přípustným řešením LP relaxace)

## Slide 17: Lineární relaxace (Linear Programming Relaxation)
Optimální řešení LP-relaxace poskytne dolní hranici hodnot účelové funkce celočíselných řešení původní úlohy. Tady si uvědomte, že množina celočíselných řešení je obsažena v množině neceločíselných řešení.
A tedy, když A  B, tak minB 
x2
1
2
3
1
2
x1
Optimální řešení LP relaxace je < x1 , x2 >T=<4/3, 4/3>T
Dolní hranice je -3600.

## Slide 18: Jak odhadnout hodnotu optimálního řešení úlohy celočíselného programování?
I horní hranice hodnoty účelové funkce optimálního řešení (upper bound) může být pro nás zajímavá.
To je hodnota HH, o které můžeme prohlásit, že dosud neznámá hodnota optimálního řešení bude určitě menší nebo rovna než HH.
Význam má pro nás co nejnižší hodnota HH, tedy co nejpřesnější horní odhad.
Zde je situace jednodušší protože při minimalizaci hodnota každého přípustného řešení je větší nebo rovna hodnotě optimálního řešení. Stačí tedy libovolným způsobem nalézt nějaké, pokud možno co nejlepší, přípustné řešení.

## Slide 19: Horní hranice HH (Upper Bound)
Hodnota účelové funkce každého přípustného celočíselného řešení poskytne horní hranici hodnoty optimálního řešení.
x2
1
2
3
1
2
x1
Optimální řešení LP relaxace je < x1 , x2 >T=<4/3, 4/3>T, zaokrouhlením složek dolů na celá čísla neporušíme strukturální podmínky a získáme
< x1 , x2 >T=<1, 1>T, s hodnotou –2700.

## Slide 20: Princip metody větví a hranic (Branch and Bound Method)
Postupně je vytvářen částečně uspořádaný soubor vytvořených nezpracovaných prvků, jehož prvky tvoří podmnožiny množiny přípustných celočíselných řešení.
Vytvořené prvky souboru jsou zpracovávány. Výsledkem zpracování je buď jeho vyloučení z prohledávání a nebo z něho jsou vytvořeny dva nové dosud nezpracované, prvky.
Algoritmus končí zpracováním všech prvků souboru. (Soubor vytvořených nezpracovaných prvků je prázdný.)

## Slide 21: Pojmy z metody větví a hranic
Strom prohledávání je částečně uspořádaný soubor vytvořených prvků (podmnožin množiny přípustných celočíselných řešení)~ strom prohledávání nebo větvení (Searching Tree)
Prvek souboru ~ vrchol stromu prohledávání (Node) je množina některých celočíselných řešení.
řešení
Kořen stromu prohledávání
Vrchol stromu prohledávání,
tedy množina řešení.
řešení
Šipky vyznačují částečné uspořádání souboru vrcholů.

## Slide 22: Strom prohledávání (větvení) (Searching tree)
Kořen stromu prohledávání tvoří množina všech přípustných řešení (kořen stromu řešení je samozřejmě také vrchol stromu prohledávání).
Větev stromu (branch) představuje soubor prvků-vrcholů (podmnožin množiny všech přípustných celočíselných řešení) vytvořených větvením z jednoho prvku-vrcholu (podmnožiny).
Úplný strom prohledávání, jehož listy by obsahovaly jen jedno řešení, by pro reálné případy představoval obrovskou strukturu, kterou by v reálném čase nebylo možné vytvořit natož zpracovat.
Proto je tento strom vyvářen postupně větvením počínaje kořenem stromu a pokračujíc jeho vytvořenými a dosud nezpracovanými následovníky (potomky).

## Slide 23: Strom prohledávání (Searching Tree) (demonstrace pojmů na ukázkové úloze )
Větev
1
2
1
2
Kořen
1
1
2
2
Vrchol
Vrchol

## Slide 24: Vytváření stromu prohledávání
V kroku metody je vybrán vytvořený nezpracovaný vrchol (na počátku je to kořen).
Zpracování vrcholu vede:
Buď k vytvoření alespoň dvou nových nezpracovaných vrcholů.
Nebo k nalezení nejlepšího celočíselného řešení v zpracovávaném vrcholu a tedy i příslušné větvi.
A nebo k zjištění, že zpracovávaný vrchol (příslušná větev) neobsahuje optimální řešení úlohy a může být z prohledávání vyřazen.

## Slide 25: Zpracování vrcholu
Potřebujeme: hodnotu účelové funkce dosud nejlepšího nalezeného řešení (horní hranice HH optimálního řešení) a dolní hranici DH hodnot všech řešení zpracovávaného vrcholu (větve).
Pokud dolní hranice všech řešení zpracovávaného vrcholu (větve) je vyšší a nebo stejná jako hodnota již nalezeného řešení, tak zpracovávaný vrchol nemůže obsahovat lepší řešení než již bylo nalezené a tedy může být vyloučen z prohledávání (viz. demonstrace na následujícím obrázku).

## Slide 26: Vylučování vrcholu z dalšího zpracování na základě dolní a horní hranice
x2
1
2
3
1
2
x1
x2
1
2
3
1
2
x1
Množina přípustných řešení (vrchol) výše uvedené úlohy celočíselného programování (jen jeden bod).
Optimální řešení LP relaxace bude [2, 1/3] s účelovou funkcí -2900.
Tedy vrchol má DH = -2900.
Model jednoznačně určuje (popisuje ) vrchol.
Je-li toto dosud nejlepší nalezené řešení, je HH=-3000.
V tomto případě, máme řešení s hodnotou -3000 a víme, že vrchol nemůže obsahovat řešení s hodnotou menší než HH=-2900. Tedy můžeme vrchol vyloučit z dalšího zpracování.

## Slide 27: Zpracování vrcholu
Pokud dolní hranice zpracovávaného vrcholu (větve) je nižší než horní hranice, nelze vyloučit, že vrchol obsahuje lepší řešení než známe.
Zde je použit specifický postup k nalezení dobrého řešení z daného vrcholu. Je-li hodnota tohoto řešení shodná s dolní hranicí, je to nejlepší řešení vrcholu a ten může být vyloučen ze zpracování.
Pokud vrchol nebyl vyloučen, je příslušný vrchol (podmnožina) rozdělen na dva a nebo více nových nezpracovaných vrcholů. Toto „rozdělení“ se nazývá větvením.

## Slide 28: Demonstrace větvení (Branching) pomocí dodání podmínek x1 2 resp. x12
1
2
1
2
1
1
2
2
x1  1
x1  2

## Slide 29: Realizace metody větví a hranic
Pro získání algoritmu je třeba specifikovat následující kroky:
a) schéma prohledávání stromu řešení nebo, jinými slovy, pořadí v kterém budou zpracovávané dosud vytvořené nezpracované vrcholy,
b) metoda nalezení celočíselného přípustného řešení v zpracovávaném vrcholu (aktualizace horní hranice),
c) výpočet dolní hranice pro zpracovávaný vrchol,
d) způsob větvení.

## Slide 30: Demonstrace schémat prohledávání
Prohledávání do hloubky
Usměrněné prohledávání (na vytvořený dosud nezpracovaný vrchol s nejmenší DH )
2
1
2
3
4
5
6
7
DH=1
DH=6
DH=4
1
DH=7
DH=8
DH=9
DH=9
3
4

## Slide 31: Příklad realizace metody větví a hranic
a) Schéma prohledávání stromu řešení větví: podle nejmenší dolní hranice (usměrněné prohledávání).
b) Metoda nalezení celočíselného přípustného řešení v zpracovávaném vrcholu: zaokrouhlením složek optimálního řešení LP-relaxace na které mají být celočíselné.
c) Výpočet dolní hranice pro zpracovávaný vrchol: řešením LP-relaxace modelu simplexovou metodou.
d) Způsob větvení: dodáním omezení proměnné xj k modelu popisujícímu větvený vrchol.

## Slide 32: Příklad realizace metody větví a hranic
Množina všech přípustných řešení úlohy je výchozím vrcholem stromu prohledávání (kořenem).

## Slide 33: Výpočet dolní hranice DH pomocí LP relaxace
x2
1
2
3
1
2
x1
x2
1
2
3
1
2
x1
Množina přípustných řešení úlohy celočíselného programování. (jen těch šest bodů)

## Slide 34: Výpočet dolní hranice DH pomocí LP relaxace
x2
1
2
3
1
2
x1
x2
1
2
3
1
2
x1
Množina přípustných řešení LP relaxace obsahuje množinu přípustných celočíselných řešení.
(Každý bod v červené ploše je přípustným řešením LP relaxace)

## Slide 35: Výpočet dolní hranice DH pomocí LP relaxace
Optimální řešení LP-relaxace poskytne dolní hranici hodnot účelové funkce celočíselných řešení původní úlohy.
x2
1
2
3
1
2
x1
Optimální řešení LP relaxace je < x1 , x2 >T=<4/3, 4/3>T
Dolní hranice je -3600.

## Slide 36: Horní hranice HH (Upper Bound)
Hodnota účelové funkce každého přípustného celočíselného řešení poskytne horní hranici hodnoty optimálního řešení. (Libovolná heuristika může být použita. Proč ne třeba zaokrouhlovací? )
x2
1
2
3
1
2
x1
Optimální řešení LP relaxace je < x1 , x2 >T=<4/3, 4/3>T, zaokrouhlením složek dolů na celá čísla neporušíme strukturální podmínky a získáme
< x1 , x2 >T=<1, 1>T, s hodnotou –2700.

## Slide 37: Příklad realizace metody větví a hranic
kořen
Dosud nejlepší nalezené řešení:
<1, 1>
s horní hranicí
-2700.
Dolní hranice je –3600.
Zde vrchol (kořen) nemůžeme vyloučit, protože dolní hranice neznámého optimálního řešení (-3600) je menší než hodnota dosud nejlepšího nalezeného řešení (-2700).
Tedy teoreticky může ve vrcholu existovat řešení s hodnotou menší než -2700.

## Slide 38: Větvení (Branching)
Vybereme jednu z proměnných řešení LP-relaxace, která má být celočíselná a není, například x1 a provedeme podle ní větvení.
Zde x1 = 4/3 a  x1  = 1. Potom pro každé přípustné celočíselné řešení musí platit právě jedna z podmínek x1  1 a nebo x1  2.
Dodáním jedné nebo druhé podmínky k modelu zpracovávaného vrcholu dostaneme modely jeho „potomků“ (dvou nově vytvořených nezpracovaných vrcholů).

## Slide 39: Větvení (Branching) pomocí dodání podmínek x1 2 resp. x12
1
2
1
2
1
1
2
2
x1  1
x1  2

## Slide 40: Ohodnocení „levého syna“ kořene
LP relaxace dá: x=<1, 14/9 >, DH= -3533.3
Zaokrouhlení dá: x=<1 ,1 >, f(x)= -2700
Tohle celočíselné řešení už máme, takže dosud nejlepší nalezené řešení nebudeme aktualizovat.

## Slide 41: Ohodnocení „pravého syna“ kořene
LP relaxace dá: x=< 2, 2/3>, DH= -3400
Zaokrouhlení dá: x=< 2, 0 >, f(x)=-2400
Tohle celočíselné řešení je horší než dosud nejlepší nalezené řešení, také nebudeme aktualizovat.

## Slide 42: Příklad realizace metody větví a hranic
kořen
Dosud nejlepší nalezené řešení:
<1, 1>
s horní hranicí
-2700.
Dolní hranice je –3400.
Zpracovaný vrchol
Dolní hranice je = -3533
Při schématu „usměrněné prohledávání“ je pro další zpracování vybrán vytvořený nezpracovaný vrchol s nejmenší dolní hranicí.

## Slide 43: Ohodnocení „levého syna“ vybraného vrcholu
LP relaxace dá: x=<1, 1>, DH=-2700
Zaokrouhlení dá: x=<1 ,1 >, f(x)=-2700
Tohle celočíselné řešení už máme, takže dosud nejlepší nalezené řešení nebudeme aktualizovat. Navíc ale dolní hranice DH je větší nebo rovna horní hranici (hodnotě dosud nejlepšího nalezeného řešení), takže vrchol vyloučíme z dalšího prohledávání.

## Slide 44: Zpracování „pravého syna“ vybraného vrcholu
LP relaxace dá: x=< 1/3, 2 >, DH= -3400
Zaokrouhlení dá: x=< 0, 2 >, f(x)= -3000
Tohle celočíselné řešení je lepší (-3000) než dosud nejlepší nalezené řešení (-2700 ), a tedy budeme aktualizovat dosud nejlepší nalezené řešení a tedy nová HH bude -3000 .

## Slide 45: Příklad realizace metody větví a hranic
kořen
Dosud nejlepší nalezené řešení:
<0, 2>
s horní hranicí
-3000.
Dolní hranice je –3400.
Zpracované vrcholy
Dolní hranice je = -2700
Dolní hranice je = -3400
Vrchol (větev) s dolní hranicí –2700 je vyloučen z prohledávání, protože nemůže obsahovat lepší řešení než dosud nejlepší nalezené.

## Slide 46: Příklad realizace metody větví a hranic
kořen
Dosud nejlepší nalezené řešení:
<0, 2>
s horní hranicí
-3000.
Dolní hranice je –3400.
Nemá žádné přípustné řešení (tedy dolní hranice je +)
Dolní hranice je = -3333
Zpracované vrcholy

## Slide 47: Příklad realizace metody větví a hranic
kořen
Dosud nejlepší nalezené řešení:
<0, 2>
s horní hranicí
-3000.
Zpracované vrcholy
Dolní hranice je = -3333
Nemá řešení.
DH je –3200.

## Slide 48: Příklad realizace metody větví a hranic
kořen
Dosud nejlepší nalezené řešení:
<0, 2>
s horní hranicí
-3000.
Vrchol (větev) s dolní hranicí –3000 je vyloučen.
Zpracované vrcholy
Nemá řešení.
DH je –3200.
Dolní hranice je = -3000

## Slide 49: Příklad realizace metody větví a hranic
kořen
Dosud nejlepší nalezené řešení:
<0, 2>
s horní hranicí
-3000.
Vrchol (větev) s dolní hranicí –2700 je vyloučen, dosud nejlepší řešení je optimální řešení.
Zpracované vrcholy
Nemá řešení.
DH je –2400.

## Slide 50: Co by jste si měli promyslet a vyzkoušet?
Zkuste si vyřešit výše uvedeným postupem následující úlohu:
Postupujte prosím podle následujících kroků.
Zformulujte model lineární relaxace úlohy, a nalezněte optimální řešení relaxované úlohy. Poznámka: relaxovaná úloha bude mít jednu strukturální podmínku i po převedení na kanonický tvar pomocí jediné doplňkové proměnné. Ta bude i bazickou proměnnou a její sloupec bude bazickým sloupcem v nula-jednotkovém tvaru. Převedete úlohu na redukovaný kanonický tvar. Po jedné pivotové transformaci získáte optimální řešení <x1, x2> =<1.5, 0>. (doplňkovou proměnnou do řešení neuvádíme).
Teď si odpovězte na otázku jaká bude DH pro kořen.

## Slide 51: Co by jste si měli promyslet a vyzkoušet?
Vyzkoušejte zaokrouhlování na celá čísla a nalezněte první a tedy nejlepší dosud nalezené řešení.
Kolik bude HH?
Budete větvit? No zřejmě budete, ale odpovězte si na otázku proč?
Větvit budete podle proměnné x1 a dostanete tyto dva modely, které popisují následovníky (syny) kořene.
Vyřešte obě dvě úlohy, aby jste získali dolní hranice příslušných vrcholů.

## Slide 52: Co by jste si měli promyslet a vyzkoušet?
Začněte úlohou vpravo, ta nebude mít žádné řešení, ale vy si vyzkoušíte umělou bázi a zjistíte, jak se vám ta neexistence projeví v tabulce simplexové metody. Poznámka: pokud úloha nemá řešení, je DH =+ .
I na úloze vpravo si nacvičíte simplexovou metodu, umělou bázi potřebovat nebudete, bazické proměnné ve výchozí tabulce budou ty doplňkové co si zavedete.
Dál si už poraďte sami. V případě potřeby využijte diskusní fórum na Moodle (přednášky).

## Slide 53: Co by jste si měli promyslet a vyzkoušet?
Hledejte v systému Moodle!!
Tam také naleznete operativní informace o úlohách a obsahu nejbližších přednášek a o tom co bude testované na cvičeních.